## Slide 1: Weekly report progress #4 “Monitoring Kadar Asap Di Pusat Jajanan Kuliner” Kelompok 3

## Slide 2: Uji Fungsi Sistem
Library yang digunakan
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6nE_qadWl"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Quickstart Template"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "GTU-AiX-CXqZeI3mJFfwWELQWvQntzF5"
#include "CTBot.h"
#include <Wire.h>
CTBot mybot;
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
BlynkTimer timer;

## Slide 3: Uji Fungsi Sistem
Konektifitas yang digunakan
void setup() //memulai program
{
Serial.begin(9600);
pinMode(MQ135, INPUT); //mendeklarasikan MQ135 sebagai inputan
Serial.println("Memulai Program MQ135");
mybot.wifiConnect(ssid, pass);
mybot.setTelegramToken(token);
if (mybot.testConnection()) { //tes koneksi ke telegram
Serial.println("Koneksi Telegram berhasil");
} else {
Serial.println("Koneksi Telegram Gagal");
}
WiFi.begin(ssid, pass);
Blynk.config(auth);
if (Blynk.connected()) { //tes koneksi ke Blynk
Serial.println("Blynk Connected");
} else {
Serial.println("Blynk Not Connected");
}
}

## Slide 4: Uji Fungsi Sistem
Pin yang digunakan
#define MQ135 A0 //pin sensor asap
Function untuk kirim pesan ke bot telegram
void sendTelegramMessage() { //function mengirim pesan melalui telegram
TBMessage msg; //mendeklarasikan objek TBMessage dengan nama msg
if (mybot.getNewMessage(msg)) { //memeriksa inputan user ke serial monitor
Serial.println("Pesan masuk : " + msg.text);
String pesan = msg.text;
if (pesan == "/start") { //output yang dihasilkan ketika user mengirim pesan /start
String PesanWelcome =
"========= HALO PENGGUNA =========== \n"
"= SELAMAT DATANG di FireFly = \n"
"======================================= \n"
"\n"
"Kamu dapat gunakan bot ini\n"
"untuk deteksi asap di tempatmu\n"
"\n"
"\n"
"Kamu dapat gunakan beberapa \n"
"pesan berikut :\n"
"/status - Cek Status Sensor\n"
"/read - Notifikasi Sensor\n"
"/help - Tampilkan Pesan Bantuan\n"

## Slide 5: Uji Fungsi Sistem
Lanjutan Function untuk kirim pesan ke bot telegram
"\n"
"Information : \n"
"Kadar asap 0-10% = aman \n"
"Kadar asap >10% = bahaya \n"
\n"
"Contact Developer : \n"
"0812345678922 (Kelompok 3)";
mybot.sendMessage(id, PesanWelcome);
} else if (pesan == "/status") { //output yang dihasilkan ketika user mengirim pesan /status
String PesanStatus = "FireFly : Status Sensor => Online";
mybot.sendMessage(id, PesanStatus);
} else if (pesan == "/read") { //output yang dihasilkan ketika user mengirim pesan /read
if (ASAP > smokeThreshold) { //memeriksa kadar asap ketika melebihi ambang batas
String bahaya = "BAHAYA \n FireFly : Asap Terdeteksi Berlebih \n Segera Lakukan Tindakan Cepat \n Level asap Terkini : " + String(ASAP) + "%";
mybot.sendMessage(id, bahaya);
} else {
String PesanNoDeteksi = "FireFly : Tidak terdeteksi asap, Enjoy!! Kadar Asap: " + String(ASAP) + " %";
mybot.sendMessage(id, PesanNoDeteksi);
}

## Slide 6: Uji Fungsi Sistem
Lanjutan Function untuk kirim pesan ke bot telegram
} else if (pesan == "/help") { //output yang dihasilkan ketika user mengirim pesan /help
String helpMessage =
"FireFly Help:\n"
"/status - Cek Status Sensor\n"
"/read - Notifikasi Sensor\n"
"/help - Tampilkan Pesan Bantuan\n";
mybot.sendMessage(id, helpMessage);
} else { //output yang dihasilkan ketika user mengirim pesan selain yang dideklarasikan diatas
String PesanInvalid =
"FireFly : Pesan tidak valid.\n"
"Kirim /help untuk Bantuan.";
mybot.sendMessage(id, PesanInvalid);
}
}
}

## Slide 7: Uji Fungsi Sistem
Function untuk kirim pesan ke blynk
void sendBlynkMessage() { //function untuk mengirim pesan ke Blynk
ASAP = map(analogRead(A0), 0, 4095, 0, 100); // membaca nilai sensor MQ135 menjadi 0-100
Blynk.virtualWrite(V1, ASAP);
Blynk.virtualWrite(V3, ASAP);
Serial.print("Smoke Level: ");
Serial.println(ASAP);
if (ASAP > smokeThreshold) { //memeriksa kadar asap ketika melebihi ambang batas
Blynk.virtualWrite(V2, 1);
Blynk.logEvent("gas", "Gas Detected!");
String bahaya = "BAHAYA \n FireFly: Asap Terdeteksi Berlebih \n Segera Lakukan Tindakan Cepat \n Level asap Terkini : " + String(ASAP) + "%";
mybot.sendMessage(id, bahaya);
} else {
Blynk.virtualWrite(V2, 0);
Blynk.virtualWrite(V1, ASAP);
Blynk.virtualWrite(V3, ASAP);
}
}

## Slide 8: Uji Fungsi Sistem
Logika kode program deteksi sensor MQ135
ASAP = map(analogRead(A0), 0, 4095, 0, 100);
Logika kode program deteksi LED
if (ASAP < smokeThreshold) {
Serial.print("Kadar Asap : ");
Serial.print(ASAP);
digitalWrite(ledPinHijau, HIGH);
digitalWrite(ledPinMerah, LOW);
if (ASAP > smokeThreshold) {
Serial.print("Kadar Asap : ");
Serial.print(ASAP);
digitalWrite(ledPinHijau, LOW);
digitalWrite(ledPinMerah, HIGH);

## Slide 9: Uji Fungsi Sistem
Logika kode program deteksi BUZZER
if (ASAP < smokeThreshold) {
Serial.print("Kadar Asap : ");
Serial.print(ASAP);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
if (ASAP > smokeThreshold) {
Serial.print("Kadar Asap : ");
Serial.print(ASAP);
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

## Slide 10: Uji Fungsi Sistem
Logika kode program Relay
if (ASAP < smokeThreshold) {
Serial.print("Kadar Asap : ");
Serial.print(ASAP);
digitalWrite(relayPin, LOW);
if (ASAP > smokeThreshold) {
Serial.print(“Kadar Asap : ");
Serial.print(ASAP);
digitalWrite(relayPin, HIGH);

## Slide 11: Uji Prototype Sistem
https://drive.google.com/file/d/1VA3eIK59D4ZzMFxUnqeIpF6VlQF43uGT/view?usp=drive_link

## Slide 12: Hal yang dipelajari selama pengembangan
Ketika saat membuat sebuah sistem ‘pendeteksian kadar asap’ dengan menggunakan sensor MQ135 yang terhubung ke Blynk dan Telegram ada beberapa hal yang kami pelajari selama pengembangan tersebut yakni:
Library dan logika kode (algoritma) yang digunakan: Memahami fungsi dan kegunaan setiap logikanya,
Pengujian sistem setiap hardwarenya
Mengetahui letak pin pada ESP32
Mengetahui cara mendapatkan ID tele dan token tele pada BotFather serta token Blynk pada aplikasi Blynk
Dapat mengimpor berbagai library untuk mengirim pesan ke tele, berkomunikasi dengan sensor MQ135, untuk koneksi wifi serta sebagai pendukung wifi
Mengetahui ambang batas pada smokeThreshold, membaca nilai sensor MQ135 menggunakan fungsi analogRead dan melakukan pemetaan nilai rentang 0-100 dengan fungsi map dan masih banyak lagi.

## Slide 13: Link github repo Kelompok 3
https://github.com/ArvitoCaesarioAP/Kelompok3_MonitoringKadarAsapdiPujasera_MySkill.git

## Slide 14: Thank You